## Slide 1
しずみちinfo. API 勉強会
APIで提供するオープンデータ 【道路情報】
静岡市建設局道路部道路保全課
主 査 新庄 大輔

## Slide 2: 「しずみちinfo」ＡＰＩ
http://opendata-api-wiki-dot-shizuokashi-road.appspot.com/
Wiki
    http://opendata-api-wiki-dot-
    shizuokashi-road.appspot.com/
しずみちinfo ＡＰＩ Ｗｉｋｉサイト
ＡＰＩを使うためには
Ｗｉｋｉサイトを確認！！！
まずは

## Slide 3: そもそも 「しずみちinfo」とは
■ 市内の道路における 通行情報 などの管理を行うＧＩＳ
通常時 工事などの通行規制情報の管理
災害時・異常気象時 災害情報の収集や通行規制情報の共有
通行止や災害場所を リアルタイムにクラウド環境で一般提供
【しずみちinfo一般公開サイト】
https://shizuokashi-road.appspot.com
Ⓒ Google Ⓒ 2016 ZENRIN CO,LTD(Z16KC第464号）
http://opendata-api-wiki-dot-shizuokashi-road.appspot.com/
Wiki
サイトを見た人しか情報が分からない
欠点

## Slide 4: 「しずみちinfo」による情報提供の課題
様々な手段・方法で提供する必要がある
オープンデータ化を検討
リアルタイムに取り込むことが理想では
課題の解決案
情報提供の課題
サイトを見た人しか情報が分からない
情報拡散して、道路利用者に提供するのが理想
欠点

## Slide 5: 「しずみちinfo」ＡＰＩ どんなＡＰＩ？
  ■RestfulなAPI データ提供は世界の主流方式で
  ■JSON形式で、GEOデータを提供（GEOJSON）
  ■データのリアルタイム提供が可能
どんなＡＰＩ？ オープンデータを提供するＡＰＩ
しずみちinfo登録データは 自動的にオープンデータ
  ■利用者がアプリケーション開発で組込み難い
  刻一刻と変化するデータ Webアプリで利用しやすい必要性有
今までの自治体からのオープンデータは？
http://opendata-api-wiki-dot-shizuokashi-road.appspot.com/
Wiki
いかに簡便に提供するかが「肝」

## Slide 6: 提供するデータとは？
■ オープンデータ CC-BY 4.0
自由に利用可能 複製、再配布、改変、営利目的
必要なのはクレジット表示 無保証、無責任
http://opendata-api-wiki-dot-shizuokashi-road.appspot.com/
Wiki
【当初】 提供データ
  静岡市の道路情報を提供
【構築中】 提供データ
  静岡市のイベント情報を提供
  ＜例＞マラソンコースや大規模イベントエリアなど
静岡市は 行政情報 多くの方法で利用してもらいたい 今後は、様々な情報をオープンデータでリアルタイムに提供を検討
ニーズある情報を

## Slide 7: 平成28年9月現在提供データ 道路情報
提供データ | 機能で扱う情報（概要）
災害情報 | 静岡市管理の道路・土木施設の災害場所と災害内容（原因）
道路規制情報 | 静岡市管理の道路の災害や工事の通行止などの規制と区間
アンダーパス冠水水位 | 静岡市が管理している冠水の危険があるアンダーパスにおける冠水水位
主な提供データ 【動的データ】
http://opendata-api-wiki-dot-shizuokashi-road.appspot.com/
Wiki
提供データ | 機能で扱う情報（概要）
道路台帳 | 静岡市が管理している道路法上の道路の台帳
橋梁台帳 | 静岡市が管理している橋 橋の名称なども提供
道路照明灯台帳 | 静岡市が管理している道路用の照明灯 ランプ種類なども提供
主な提供データ 【静的データ】

## Slide 8: 道路の災害情報は？
http://opendata-api-wiki-dot-shizuokashi-road.appspot.com/
Wiki
  道路上の災害をポイントで提供
  原因が多く 専門用語で難しい 利用のため少し説明を
区分 | 原因 | 原因詳細
災害 | 災害 （土砂災害） | 法面崩壊
災害 | 災害 （土砂災害） | 落石
災害 | 災害 （土砂災害） | 崩土
災害 | 災害 （土砂災害） | 土石流
災害 | 災害 （土砂災害） | 土砂堆積
災害 | 災害 （河川・浸水害） | 破堤
災害 | 災害 （河川・浸水害） | 河道閉塞
災害 | 災害 （河川・浸水害） | 道路冠水
災害 | 災害 （河川・浸水害） | 浸水
区分 | 原因 | 原因詳細
災害 | 災害 （倒木） | 倒木
災害 | 災害 （橋梁） | 橋梁損壊
災害 | 災害 （橋梁） | 落橋
災害 | 災害 （道路災害） | 道路亀裂
災害 | 災害 （道路災害） | 路肩崩壊
災害 | 災害 （道路災害） | 路面陥没
災害 | 災害 （道路災害） | 路面隆起
災害 | 災害 （道路災害） | 施設損傷
災害 | 災害 （道路災害） | 沿道障害
「しずみちinfo」例 赤枠は今後追加予定
精度が低い情報、応急対応終了情報 → 非公開
非公開

## Slide 9: 道路の災害・規制 法面崩壊収集（例）
http://opendata-api-wiki-dot-shizuokashi-road.appspot.com/
Wiki
  法面？土木用語です それは人工的な斜面
Ⓒ Google Ⓒ 2016 ZENRIN CO,LTD(Z16KC第464号）
Ⓒ Google
Ⓒ Google Ⓒ 2016 ZENRIN CO,LTD(Z16KC第464号）
Ⓒ Google Ⓒ 2016 ZENRIN CO,LTD(Z16KC第464号）
Ⓒ Google Ⓒ 2016 ZENRIN CO,LTD(Z16KC第464号）
Ⓒ Google Ⓒ 2016 ZENRIN CO,LTD(Z16KC第464号）
災害箇所 静岡市葵区蕨野
被災日時 28年1月30日(土)
被災前 ストリートビュー
法面落石防止網対策済
法面崩壊発生
通常
住民・道路利用者・警察など情報提供
↓
職員現地出動 現地確認
タブレットで災害情報登録 open
現場と庁舎で情報共有
庁舎で災害情報を公開
孤立していた集落
現場到着後、災害情報登録 open

## Slide 10: 道路の災害・規制 法面崩壊収集（例）
http://opendata-api-wiki-dot-shizuokashi-road.appspot.com/
Wiki
  法面？土木用語です それは人工的な斜面
Ⓒ Google Ⓒ 2016 ZENRIN CO,LTD(Z16KC第464号）
Ⓒ Google Ⓒ 2016 ZENRIN CO,LTD(Z16KC第464号）
Ⓒ Google Ⓒ 2016 ZENRIN CO,LTD(Z16KC第464号）
片側交互通行
交通誘導員による停止
Ⓒ Google Ⓒ 2016 ZENRIN CO,LTD(Z16KC第464号）
Ⓒ Google Ⓒ 2016 ZENRIN CO,LTD(Z16KC第464号）
現場、庁舎、業者、関係機関
情報共有
通行規制登録【全面通行止】open
庁舎で公開
現場応急対応
撮影写真は確認後、公開 open
消防の生体調査
電力・電話のケーブル張替
住民徒歩用迂回路の設置
28年1月31日朝一部土砂撤去
崩落確認しながら迂回路設置
28年1月31日17時
片側交互通行（夜間通行止）
片側交互通行 登録・公開 open
災害箇所 静岡市葵区蕨野
被災日時 28年1月30日(土)
被災前 ストリートビュー
法面落石防止網対策済
法面崩壊発生
通常
住民・道路利用者・警察など情報提供
↓
職員現地出動 現地確認
タブレットで災害情報登録 open
現場到着後、災害情報登録 open
現場と庁舎で情報共有
庁舎で災害情報を公開
孤立していた集落

## Slide 11: 道路の通行規制情報は？
http://opendata-api-wiki-dot-shizuokashi-road.appspot.com/
Wiki
  通行規制の種類が重要 規制区間（ライン）で提供
  規制種別 分かりやすく変更予定
規制種別
全面通行止
片側交互通行
大型車両通行止
チェーン規制
夜間通行止
時間帯全面通行止
その他規制
警報
片側通行止
以下はいずれも車が通れない規制
Wikiトップ アイコン素材
（例）舗装工事 切削オーバーレイ
全面通行止め
交通量・周辺環境により
夜間の工事に限定
分かりやすく ➠ 夜間通行止
＜登録例＞
夜間通行止
22:00 ～ 翌6:00
通行止め時間帯の
機械的な読込に課題
中間点緯度 経度
アイコン素材で表現
規制区間
Ⓒ Google Ⓒ 2016 ZENRIN CO,LTD(Z16KC第464号）
Ⓒ Google Ⓒ 2016 ZENRIN CO,LTD(Z16KC第464号）
＜登録例＞
時間帯通行止
迂回路のない道路など
工事の合間をみて通行可
中間点緯度 経度
アイコン素材で表現
精度が低い情報、規制無しの情報 → 非公開
非公開

## Slide 12: 機械的読込が難しい？ 通行規制情報
http://opendata-api-wiki-dot-shizuokashi-road.appspot.com/
Wiki
  AIの認識向上へ、現場の把握が必要か？
規制種別
全面通行止
片側交互通行
大型車両通行止
チェーン規制
夜間通行止
時間帯全面通行止
その他規制
警報
片側通行止
修正（案）
全面通行止
片側交互通行
大型車両通行止
チェーン必要
夜間通行止
時間帯全面通行止
その他規制
車線規制
片側通行止
歩行者用道路
例えば
Wikiトップ アイコン素材
Ⓒ Google Ⓒ 2016 ZENRIN CO,LTD(Z16KC第464号）
花菱建設㈱ 提供
①
②
交通誘導員の指示 ①②交互に通行
看板で告知
交通誘導員
上下線分離の道路
上り・下りの判断
Ⓒ Google Ⓒ 2016 ZENRIN CO,LTD(Z16KC第464号）
（例）国道150号
上り 国道150号
下り 国道150号
Ⓒ Google
Ⓒ Google Ⓒ 2016 ZENRIN CO,LTD(Z16KC第464号）
＜登録例＞
片側通行止め
下り車線通行止
上り車線対面通行
片側通行止
迂回路

## Slide 13: 片側交互通行 規制概要
http://opendata-api-wiki-dot-shizuokashi-road.appspot.com/
Wiki
  看板など事前通知、交通誘導員の配置例
規制種別
全面通行止
片側交互通行
大型車両通行止
チェーン規制
夜間通行止
時間帯全面通行止
その他規制
警報
片側通行止
片側交互通行例
花菱建設㈱提供
Notes: まずは静岡市が運用しているシステム「しずみちinfo」について説明
しずみちinfoは道路をターゲットに、通常は・・・・
災害時や異常気象時は・・・・ するGISです
GISはグーグルクラウドプラットフォーム上に構築しており、通行止めや災害場所の一般提供をしている
しずみちinfoのひとつの特色として、タブレットを使った情報収集ができることです。
災害時には被災現場でリアルタイムに情報収集することを可能
主な機能とその情報は画面のとおり

## Slide 14: IoT × オープンデータ
  アンダーパスの水位データや警戒状態 【5分毎】
  冠水水位 0cm以上：通行注意 15～20cm以上：通行止
冠水の危険があるアンダーパス冠水水位の
リアルタイムオープンデータ化
将来 ： カーナビや自動運転への活用で
道路冠水事故を防ぐことを期待
http://opendata-api-wiki-dot-shizuokashi-road.appspot.com/
Wiki
（例）巴町アンダーパス監視状況

## Slide 15: APIで提供する リアルタイムとは？
  道路規制情報
リアルタイムと言っても
1sec、1ms、1μs といったデータはありません
http://opendata-api-wiki-dot-shizuokashi-road.appspot.com/
Wiki
■ 通常時 現在は半日～１日毎程度 ※ 今後、大きく変更する可能性有り
■ 災害時 大規模災害時 数分毎に新規規制や更新の可能性有
  災害情報
■ １箇所の災害 発生当初 数十分から数時間毎の更新
■ 大規模災害時 複数災害同時発生時、数分毎に更新の可能性有
  アンダーパス 冠水水位
■ ５分毎更新

## Slide 16: 道路台帳とは 道路規制情報にも利用
Ⓒ Google Ⓒ 2016 ZENRIN CO,LTD(Z16KC第464号）
静岡市道路台帳図情報
未供用区間
供用区間
  ■市街地 1/500 ■それ以外 1/1,000
  1/1,000：静岡市では水平精度30cm以下程度 （国交省公共測量作業規定）
道路台帳の精度は？
  ■道路の現場状況を図化したもの 道路構成・起終点・路線名など
  １年毎更新（工事終了から最大２年以内更新）
http://opendata-api-wiki-dot-shizuokashi-road.appspot.com/
Wiki
  （例）認定路線網 認定路線 一部未供用 市は参考図書で公開
使用時 気を付けて！！

## Slide 17: 現在の道路情報の課題
  ■ 職員の情報精度の違い 提供に対する意識
  ■ 利用しやすいシステムへの改良
  ※ 職員や工事会社に負担とならない、自然な運用が必要
  ■ 毎日や時間帯で変わる情報提供の難しさ
そ れ は
情 報 の 精 度 の 課 題
現 場 で 毎 日 登 録
簡 単 な ス マ ホ 用 W e b ア プ リ の 投 入 検 討
  別途 標準化がテーマ
http://opendata-api-wiki-dot-shizuokashi-road.appspot.com/
Wiki

## Slide 18: 構築中のオープンデータ イベント情報
昨年のハッカソンでアイデアが出た情報
現在検討中 大規模イベント情報（例）
  先ずは 静岡市公式サイトで扱うイベント情報
  位置情報付（ポイント）
  年 末 を 目 標 に 提 供
http://opendata-api-wiki-dot-shizuokashi-road.appspot.com/
Wiki
    ■大きな祭り 大きなエリアのイベント（ポリゴン）
    ■マラソン 長い区間のイベント（ライン）
    通行規制情報と共に提供
安倍川花火
静岡市広報課
静岡まつり
静岡市広報課

## Slide 19: 大規模イベント情報 検討
静岡まつり
イベント会場（ポリゴン）
長い区間や大きなエリアで実施するイベント
  エリア、ライン、ポイントに情報付与し提供
  道路規制情報を合わせて提供
http://opendata-api-wiki-dot-shizuokashi-road.appspot.com/
Wiki
静岡まつり
行列ルート（ライン）
静岡まつり
イベント等（ポイント）
静岡まつり
データ（例）
Ⓒ OpenStreetMap contributors
Ⓒ QGIS
課 題 例
    ■多言語対応 どこまで自治体が実施するか
    毎年実施の大規模イベントに絞り対応できるか
    ■カテゴリ分類 イベントジャンルの種別の設定

## Slide 20: 今 後 は
ニーズが見込めるデータを
GEOデータで
しずみちinfo APIで提供検討
ご清聴ありがとうございました